ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТОВ ВЕСОВОГО

И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

27 апреля 2011 г.

N 125

(Д)

В  соответствии  с  частью  5  статьи 31 Федерального закона от 8

ноября  2007  г.  N  257-ФЗ  "Об  автомобильных  дорогах  и о дорожной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные  акты Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30

(ч.  I), ст. 3597; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 49, ст. 5744; 2009, N 29,

ст. 3582; N 39, ст. 4532; N 52 (ч. I), ст. 6427; 2010, N 45, ст. 5753;

2011,  N  7,  ст. 901; N 15, ст. 2041) и пунктом 5.2.53.31 Положения о

Министерстве    транспорта    Российской    Федерации,   утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N

395  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.

3342;  2006,  N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. III), ст. 5587;

2008,  N  8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст.

2060;  N  22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст.

378;  N  4,  ст.  506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. II), ст.

2249;  N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332;

2010,  N  6,  ст. 650; N 6, ст. 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N

13,  ст.  1502;  N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31,

ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935), приказываю:

Утвердить    прилагаемый   Порядок   осуществления   весового   и

габаритного   контроля  транспортных  средств,  в  том  числе  порядок

организации  пунктов  весового  и  габаритного  контроля  транспортных

средств.

И.о. Министра

С.А. АРИСТОВ

27 апреля 2011 г.

N 125

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ

1 июня 2011 г.

N 20903

УТВЕРЖДЕН

Приказом Минтранса России

от 27 апреля 2011 года

N 125

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТОВ ВЕСОВОГО

И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.   Порядок   осуществления   весового  и  габаритного  контроля

транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового

и габаритного контроля, разработан в соответствии с частью 5 статьи 31

Федерального  закона  от  8  ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных

дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <*> и

устанавливает  порядок  осуществления  весового и габаритного контроля

транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового

и  (или)  габаритного  контроля  транспортных средств на автомобильных

дорогах Российской Федерации (далее - контрольные пункты).

--------------------------------

<*>  Собрание  законодательства Российской Федерации, 2007, N 46,

ст.  5553;  2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597; N 30 (ч. II),

ст.  3616;  N 49, ст. 5744; 2009, N 29, ст. 3582; N 39, ст. 4532; N 52

(ч.  I), ст. 6427; 2010, N 45, ст. 5753; 2011, N 7, ст. 901; N 15, ст.

2041.

2. При весовом и габаритном контроле:

2.1. на федеральных автомобильных дорогах:

2.1.1. Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (далее -

Ространснадзором):

2.1.1.1.  в  отношении  перевозчиков, участвующих в международной

автомобильной  перевозке,  в  целях  весового и габаритного контроля в

стационарных и передвижных контрольных пунктах осуществляется:

2.1.1.1.1.  остановка  транспортных  средств и проверка наличия у

водителя  документов  в соответствии со статьей 11 Федерального закона

от   24   июля  1998  г.  N  127-ФЗ  "О  государственном  контроле  за

осуществлением    международных    автомобильных    перевозок   и   об

ответственности за нарушение порядка их выполнения" <*>.

--------------------------------

<*>  Собрание  законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,

ст.  3805; 2000, N 2, ст. 130; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2005, N 52 (ч.

II), ст. 5602; 2006, N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29;

N 18, ст. 2117; N 46, ст. 5553; ст. 5554; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст.

1582; N 29, ст. 3582; 2011, N 1, ст. 6.

Решение об остановке транспортного средства в целях осуществления

весового  и  (или)  габаритного  контроля  на стационарном контрольном

пункте  может  быть  принято на основании предварительных результатов,

полученных  с  использованием  автоматизированных  систем  весового  и

габаритного контроля транспортных средств в движении;

2.1.1.1.2.   взвешивание  транспортных  средств  и  измерение  их

габаритов;

2.1.1.1.3.  составление  акта  по результатам взвешивания и (или)

измерения габаритов транспортного средства.

В  акте  по  результатам  взвешивания и (или) измерения габаритов

транспортного  средства  указывается:  дата, время и место составления

акта;  наименование,  дислокация и принадлежность контрольного пункта;

марка, модель и регистрационный номер транспортного средства; владелец

транспортного   средства;   характеристики  груза  (делимый/неделимый,

спецавтотранспорт);   маршрут   движения   с   указанием   пройденного

расстояния   по  федеральным  автомобильным  дорогам/по  автомобильным

дорогам  регионального/межмуниципального/местного  значения)  (в  км);

полная  масса  транспортного  средства  (т): допустимая и фактическая;

расстояние  между  осями;  масса, приходящаяся на ось (т): допустимая,

фактическая  и  (или)  указанная  в  специальном  разрешении  (при его

наличии);  габариты  транспортного  средства:  длина  (м), ширина (м),

высота    (м).   Указанный   акт   подписывается   должностным   лицом

(осуществившим  взвешивание  и (или) измерение габаритов транспортного

средства),   составляется   в   двух   экземплярах,  один  из  которых

предоставляется водителю транспортного средства;

2.1.1.1.4.    сравнение    весовых    и   габаритных   параметров

транспортного   средства   с   весовыми   и  габаритными  параметрами,

установленными  на  территории  Российской  Федерации или указанными в

специальном   разрешении   на   движение   по   автомобильным  дорогам

транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных  грузов  (далее  -  специальное  разрешение), а также

установленного   в   специальном   разрешении   маршрута   движения  с

фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.1.1.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных

в   специальном   разрешении,  а  также  срока  действия  специального

разрешения;

2.1.1.1.6.   в   случае  выявления  нарушений  применяются  меры,

предусмотренные  Федеральным  законом  от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" <*>;

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.

I), ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003,

N  1, ст. 2; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; N 46

(ч.  I),  ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52 (ч. I), ст. 5037;

2004, N 19 (ч. I), ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст.

3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 40, 45; N

10,  ст.  762,  763;  N  13, ст. 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст.

1752;  N  25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30 (ч. I), ст. 3104; N

30  (ч.  II), ст. 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52 (ч.

I),  ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст.

636;  N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17 (ч. I), ст. 1776; N 18, ст.

1907;  N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст.

3287; N 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N

45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52 (ч. I), ст. 5498;

2007,  N 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N

16,  ст. 1824, 1825; N 17, ст. 1930; N 20, ст. 2367; N 21, ст. 2456; N

26,  ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015;

N  41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008,

N  18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604,

3601,  3582;  N  45,  ст.  5143; N 49, ст. 5745, 5738, 5748; N 52, ст.

6235,  6236,  6248,  6227; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777, 771; N 19,

ст.  2276;  N  23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N

29, ст. 3642, 3635, 3597, 3599; N 30, ст. 3735, ст. 3739.

2.1.1.2.  в  отношении  российских  перевозчиков,  участвующих  в

перевозке  грузов  по территории Российской Федерации, на стационарных

контрольных пунктах осуществляется:

2.1.1.2.1. взвешивание транспортных средств;

2.1.1.2.2.    составление   акта   по   результатам   взвешивания

транспортного средства.

В   акте   по   результатам  взвешивания  транспортного  средства

указывается:  дата,  время  и  место  составление  акта; наименование,

дислокация  и  принадлежность  контрольного  пункта;  марка,  модель и

регистрационный  номер  транспортного средства; владелец транспортного

средства; характеристики груза (делимый/неделимый, спецавтотранспорт);

маршрут  движения  с  указанием  пройденного расстояния по федеральным

автомобильным         дорогам/по         автомобильным         дорогам

регионального/межмуниципального/местного   значения)  (в  км);  полная

масса транспортного средства (т): допустимая и фактическая; расстояние

между осями; масса, приходящаяся на ось (т): допустимая, фактическая и

(или)  указанная в специальном разрешении (при его наличии). Указанный

акт   подписывается   должностным   лицом  (осуществившим  взвешивание

транспортного  средства),  составляется  в  двух  экземплярах, один из

которых предоставляется водителю транспортного средства;

2.1.1.2.3.  сравнение весовых параметров транспортного средства с

весовыми   параметрами,   установленными   на   территории  Российской

Федерации   или   указанными   в   специальном   разрешении,  а  также

установленного   в   специальном   разрешении   маршрута   движения  с

фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.1.1.2.4.  в  случае установления расхождения весовых параметров

транспортного  средства  с  весовыми  параметрами,  установленными  на

территории   Российской   Федерации   или   указанными  в  специальном

разрешении,   а   также  установление  несоблюдения  установленного  в

специальном  разрешении  маршрута  движения  с  фактическим  маршрутом

следования  транспортного  средства,  акт  по  результатам взвешивания

транспортного  средства  направляется  в территориальное подразделение

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России и

Федеральное дорожное агентство;

2.1.2. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения

МВД России (далее - Госавтоинспекцией):

2.1.2.1.   в   отношении   всех   групп   перевозчиков  в  рамках

предоставленных  полномочий  по государственному контролю (надзору) за

соблюдением   нормативных   правовых   актов   в  области  обеспечения

безопасности   дорожного   движения  с  использованием  специальных  и

технических   средств   для  выявления  и  фиксации  нарушений  правил

дорожного движения осуществляется:

2.1.2.1.1.  остановка  транспортных  средств и проверка наличия у

водителя  документов,  предусмотренных  Правилами  дорожного  движения

Российской Федерации <*>, в целях осуществления весового и габаритного

контроля.

--------------------------------

<*>   Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  23

октября  1993  г.  N  1090  "О  Правилах дорожного движения" (Собрание

законодательства  Российской  Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N

18,  ст.  1985;  2001,  N  11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст.

2693;  2003,  N 20, ст. 1899; N 40, ст. 3891; 2005, N 52 (ч. III), ст.

5733;  2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009,

N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471).

Решение об остановке транспортного средства в целях осуществления

весового  и  (или)  габаритного  контроля  на стационарном контрольном

пункте  может  быть  принято на основании предварительных результатов,

полученных  с  использованием  автоматизированных  систем  весового  и

габаритного контроля транспортных средств в движении;

2.1.2.1.2.   взвешивание  транспортных  средств  и  измерение  их

габаритов;

2.1.2.1.3.    сравнение    весовых    и   габаритных   параметров

транспортного   средства   с   весовыми   и  габаритными  параметрами,

установленными  на  территории  Российской  Федерации или указанными в

специальном   разрешении,   а   также   установленного  в  специальном

разрешении   маршрута  движения  с  фактическим  маршрутом  следования

транспортного средства;

2.1.2.1.4. проверка выполнения особых условий движения, указанных

в   специальном   разрешении,  а  также  срока  действия  специального

разрешения;

2.1.2.1.5.   в   случае  выявления  нарушений  применяются  меры,

предусмотренные  Федеральным  законом  от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2.2. на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального

значения:

2.2.1. Ространснадзором:

2.2.1.1.  в  отношении  перевозчиков, участвующих в международной

автомобильной перевозке, в целях весового и (или) габаритного контроля

в стационарных и передвижных контрольных пунктах осуществляется:

2.2.1.1.1.  остановка  транспортных  средств и проверка наличия у

водителя  документов  в соответствии со статьей 11 Федерального закона

от   24   июля  1998  г.  N  127-ФЗ  "О  государственном  контроле  за

осуществлением    международных    автомобильных    перевозок   и   об

ответственности за нарушение порядка их выполнения".

Решение об остановке транспортного средства в целях осуществления

весового  и  (или)  габаритного  контроля  на стационарном контрольном

пункте  может  быть  принято на основании предварительных результатов,

полученных  с  использованием  автоматизированных  систем  весового  и

габаритного контроля транспортных средств в движении;

2.2.1.1.2.   взвешивание  транспортных  средств  и  измерение  их

габаритов.

Взвешивание   транспортных   средств,   осуществляющих  перевозки

тяжеловесных грузов, обеспечивается владельцами автомобильных дорог;

2.2.1.1.3.  составление  акта  по результатам взвешивания и (или)

измерения   габаритов   транспортного   средства   в   соответствии  с

положениями подпункта 2.1.1.1.3;

2.2.1.1.4.    сравнение    весовых    и   габаритных   параметров

транспортного   средства   с   весовыми   и  габаритными  параметрами,

установленными  на  территории  Российской  Федерации или указанными в

специальном   разрешении,   а   также   установленного  в  специальном

разрешении   маршрута  движения  с  фактическим  маршрутом  следования

транспортного средства;

2.2.1.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных

в   специальном   разрешении,  а  также  срока  действия  специального

разрешения;

2.1.1.1.6.   в   случае  выявления  нарушений  применяются  меры,

предусмотренные  Федеральным  законом  от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2.2.2. Госавтоинспекцией:

2.2.2.1.   в   отношении   всех   групп   перевозчиков  в  рамках

предоставленных  полномочий  по государственному контролю (надзору) за

соблюдением   нормативных   правовых   актов   в  области  обеспечения

безопасности   дорожного   движения  осуществляется  с  использованием

специальных  и  технических средств для выявления и фиксации нарушений

правил дорожного движения:

2.2.2.1.1.  остановка  транспортных  средств и проверка наличия у

водителя  документов,  предусмотренных  Правилами  дорожного  движения

Российской  Федерации,  в  целях  осуществления весового и габаритного

контроля.

Решение об остановке транспортного средства в целях осуществления

весового  и  (или)  габаритного  контроля  на стационарном контрольном

пункте  может  быть  принято на основании предварительных результатов,

полученных  с  использованием  автоматизированных  систем  весового  и

габаритного контроля транспортных средств в движении;

2.2.2.1.2.   взвешивание  транспортных  средств  и  измерение  их

габаритов.

Взвешивание   транспортных   средств,   осуществляющих  перевозки

тяжеловесных грузов, обеспечивается владельцами автомобильных дорог;

2.2.2.1.3.    сравнение    весовых    и   габаритных   параметров

транспортного   средства   с   весовыми   и  габаритными  параметрами,

установленными  на  территории  Российской  Федерации или указанными в

специальном   разрешении,   а   также   установленного  в  специальном

разрешении   маршрута  движения  с  фактическим  маршрутом  следования

транспортного средства;

2.2.2.1.4. проверка выполнения особых условий движения, указанных

в   специальном   разрешении,  а  также  срока  действия  специального

разрешения;

2.2.2.1.5.   в   случае  выявления  нарушений  применяются  меры,

предусмотренные  Федеральным  законом  от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2.3. на автомобильных дорогах местного значения:

2.3.1. Ространснадзором:

2.3.1.1.  в  отношении  перевозчиков, участвующих в международной

автомобильной перевозке, в целях весового и (или) габаритного контроля

в стационарных и передвижных контрольных пунктах осуществляется:

2.3.1.1.1.  остановка  транспортных  средств и проверка наличия у

водителя  документов  в соответствии со статьей 11 Федерального закона

от   24   июля  1998  г.  N  127-ФЗ  "О  государственном  контроле  за

осуществлением    международных    автомобильных    перевозок   и   об

ответственности за нарушение порядка их выполнения".

Решение об остановке транспортного средства в целях осуществления

весового  и  (или)  габаритного  контроля  на стационарном контрольном

пункте  может  быть  принято на основании предварительных результатов,

полученных  с  использованием  автоматизированных  систем  весового  и

габаритного контроля транспортных средств в движении;

2.3.1.1.2.   взвешивание  транспортных  средств  и  измерение  их

габаритов.

Взвешивание   транспортных   средств,   осуществляющих  перевозки

тяжеловесных грузов, обеспечивается владельцами автомобильных дорог;

2.3.1.1.3.  составление  акта  по результатам взвешивания и (или)

измерения   габаритов   транспортного   средства   в   соответствии  с

положениями подпункта 2.1.1.1.3;

2.3.1.1.4.    сравнение    весовых    и   габаритных   параметров

транспортного   средства   с   весовыми   и  габаритными  параметрами,

установленными  на  территории  Российской  Федерации или указанными в

специальном   разрешении,   а   также   установленного  в  специальном

разрешении   маршрута  движения  с  фактическим  маршрутом  следования

транспортного средства;

2.3.1.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных

в   специальном   разрешении,  а  также  срока  действия  специального

разрешения;

2.3.1.1.6.   в   случае  выявления  нарушений  применяются  меры,

предусмотренные  Федеральным  законом  от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2.3.2. Госавтоинспекцией:

2.3.2.1.   в   отношении   всех   групп   перевозчиков  в  рамках

предоставленных  полномочий  по государственному контролю (надзору) за

соблюдением   нормативных   правовых   актов   в  области  обеспечения

безопасности   дорожного   движения  осуществляется  с  использованием

специальных  и  технических средств для выявления и фиксации нарушений

правил дорожного движения:

2.3.2.1.1.  остановка  транспортных  средств и проверка наличия у

водителя  документов,  предусмотренных  Правилами  дорожного  движения

Российской  Федерации,  в  целях  осуществления весового и габаритного

контроля.

Решение об остановке транспортного средства в целях осуществления

весового  и  (или)  габаритного  контроля  на стационарном контрольном

пункте  может  быть  принято на основании предварительных результатов,

полученных  с  использованием  автоматизированных  систем  весового  и

габаритного контроля транспортных средств в движении;

2.3.2.1.2.   взвешивание  транспортных  средств  и  измерение  их

габаритов.

Взвешивание   транспортных   средств,   осуществляющих  перевозки

тяжеловесных грузов, обеспечивается владельцами автомобильных дорог;

2.3.2.1.3.    сравнение    весовых    и   габаритных   параметров

транспортного   средства   с   весовыми   и  габаритными  параметрами,

установленными  на  территории  Российской  Федерации или указанными в

специальном   разрешении,   а   также   установленного  в  специальном

разрешении   маршрута  движения  с  фактическим  маршрутом  следования

транспортного средства;

2.3.2.1.4. проверка выполнения особых условий движения, указанных

в   специальном   разрешении,  а  также  срока  действия  специального

разрешения;

2.3.2.1.5.   в   случае  выявления  нарушений  применяются  меры,

предусмотренные  Федеральным  законом  от  30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

2.4.  На частных автомобильных дорогах общего пользования весовой

и  габаритный контроль осуществляется органами исполнительной власти в

рамках  предоставленных  полномочий  и  организациями, уполномоченными

собственником частной дороги.

3.  Осуществление  весового  и  габаритного контроля транспортных

средств не должно создавать помех в дорожном движении.

4.   Допускается  расхождение  весовых  параметров  транспортного

средства, определенных по результатам взвешивания, от установленных на

территории   Российской   Федерации   или   указанных   в  специальном

разрешении, если оно не превышает 2%.

5.    При    предъявлении    водителем   транспортного   средства

международного  сертификата  взвешивания грузовых транспортных средств

взвешивание  транспортного  средства не осуществляется, за исключением

случаев,  предусмотренных  пунктом  1  статьи  5 Соглашения о введении

международного  сертификата  взвешивания грузовых транспортных средств

на   территориях   государств  -  участников  Содружества  Независимых

Государств, подписанного в г. Чолпон-Ата 16 апреля 2004 г. <*>.

--------------------------------

<*>  Постановление  Правительства Российской Федерации от 14 июля

2006  г.  N  427  "О  реализации  на  территории  Российской Федерации

Соглашения  о введении международного сертификата взвешивания грузовых

транспортных   средств   на   территориях   государств   -  участников

Содружества   Независимых   Государств"   (Собрание   законодательства

Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3393).

6.  Организация,  проектирование,  строительство,  реконструкция,

капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  стационарных  контрольных

пунктов,  в  том  числе  за осуществлением международных автомобильных

перевозок,   осуществляется   в   соответствии   с   законодательством

Российской Федерации.

7.  При  организации  контрольных  пунктов  участки автомобильных

дорог  на  подходах к стационарным контрольным пунктам, в том числе за

осуществлением  международных  автомобильных  перевозок,  должны  быть

оборудованы  техническими  средствами организации дорожного движения в

соответствии   с  проектом  организации  движения  на  данном  участке

автомобильной  дороги  для  обеспечения заблаговременного перестроения

транспортных средств и заезда на контрольный пункт.

8.     Участки     автомобильных     дорог,    где    установлены

автоматизированные  системы  весового  и  (или)  габаритного  контроля

транспортных  средств,  позволяющие  определять  весовые  и габаритные

параметры  без  снижения установленной скорости движения транспортного

средства,  оборудуются  техническими  средствами организации дорожного

движения,  позволяющими  в случаях, когда показания автоматизированных

систем  весового  и  (или)  габаритного  контроля транспортных средств

превышают  весовые и габаритные параметры, установленные на территории

Российской  Федерации, направлять транспортное средство на взвешивание

и измерение габаритов.

9.  Стационарный контрольный пункт, в том числе за осуществлением

международных  автомобильных  перевозок, размещается в пределах полосы

отвода автомобильной дороги и должен обеспечивать возможность контроля

весовых  и  (или)  габаритных  параметров  транспортных средств в двух

направлениях движения.

10. Весовое оборудование, применяемое на стационарном контрольном

пункте,  в  том  числе  за  осуществлением международных автомобильных

перевозок,  должно  соответствовать  установленным  метрологическим  и

техническим требованиям.

11.   Стационарные   контрольные   пункты,   в   том   числе   за

осуществлением  международных  автомобильных  перевозок,  указанные  в

настоящем Порядке, включают:

дополнительную  полосу  движения с переходно-скоростной полосой с

параметрами    и   типом   покрытия,   соответствующими   требованиям,

предъявляемым  к  автомобильной дороге, на участке которой размещается

стационарный   контрольный   пункт,  в  том  числе  за  осуществлением

международных  автомобильных  перевозок,  имеющей  размеры  и уклоны в

соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования;

стационарные динамические весы;

систему видеоконтроля;

площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств,

временной  их стоянки, а также специализированную стоянку для хранения

задержанного транспортного средства до устранения причин задержания;

весовое  оборудование  для  взвешивания  транспортных  средств  и

измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

наружное освещение территории, на которой расположен стационарный

контрольный   пункт,  в  том  числе  за  осуществлением  международных

автомобильных перевозок;

помещение,  предназначенное, оборудованное для работы персонала в

круглосуточном режиме и оснащенное:

системой жизнеобеспечения;

средствами связи, в том числе доступом в Интернет;

автоматизированной  системой сбора, анализа, накопления, хранения

и передачи информации в специализированные центры;

необходимым   комплектом   нормативной  правовой,  технической  и

справочной литературы, рабочей документацией;

терминалом для приема электронных платежей.

12.    Передвижные    контрольные    пункты   за   осуществлением

международных    автомобильных    перевозок    и   передвижные   посты

Госавтоинспекции в целях осуществления весового и габаритного контроля

транспортных  средств размещаются на площадках, расположенных в полосе

отвода  и  (или)  придорожных полосах автомобильных дорог и отвечающих

следующим требованиям:

наличие переходно-скоростных полос;

соответствие  параметров  и  типа  покрытия  площадки, размеров и

уклонов паспорту применяемых средств измерения;

наличие   наружного   освещения   переходно-скоростных   полос  и

площадки.

Передвижные  контрольные  пункты  за осуществлением международных

автомобильных перевозок, указанные в настоящем Порядке, включают:

переносное  весовое  оборудование,  соответствующее установленным

метрологическим и техническим требованиям;

измерительные   приборы   для   контроля  габаритов  транспортных

средств;

автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и

передачи информации в специализированные центры;

комплект  необходимых  технических  средств организации дорожного

движения.

Передвижные   посты   Госавтоинспекции,   указанные  в  настоящем

Порядке, включают:

переносное  весовое  оборудование,  соответствующее установленным

метрологическим и техническим требованиям;

измерительные   приборы   для   контроля  габаритов  транспортных

средств;

автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и

передачи информации в специализированные центры;

комплект  необходимых  технических  средств организации дорожного

движения